## Slide 1: COSE 222 Computer Architecture Lab session - 07
TA : 이종민
flackekd@korea.ac.kr
우정정보통신관 507B호

## Slide 2: Lab 7
4-bit ALU
  입력 : A(4), B(4), Carry-in, Binvert, Operation(2)
  출력 : Result(4), Carry-out
  Operation : ALU function
    Operation(00) : And
    Operation(01) : Or
    Operation(10) : Addtion
    Operation(11) : SLT (Set Less Than)
      if A < B then Result = 0001
      else then Result = 0000
  구성
    1-bit ALU *3
    MSB 1-bit ALU * 1

## Slide 3: 1-bit ALU

## Slide 4: MSB 1-bit ALU

## Slide 5: 4-bit ALU

## Slide 6: 4-bit ALU - waveform

## Slide 7: Verilog
Behavioral Level Modeling
  Procedural Blocks
    절차적 블록은 행위레벨 모델링의 기본
always
begin
end
S0:
S1:
initial
begin
end
S0:
S1:

## Slide 8: Behavioral Level Modeling
절차적 블록 구문
  blocking
    대입 연산자 : “=“
    순차적으로 실행됨
  non-blocking
    대입 연산자 : “<=“
    병행적으로 실행됨
always
begin
end
a=b; (S0)
b=a; (S1)
always
begin
end
a<=b; (S0)
b<=a; (S1)
initial
begin
end
a=b; (S0)
b=a; (S1)
initial
begin
end
a<=b; (S0)
b<=a; (S1)
S0->S1
S0,S1
S0->S1
S0,S1

## Slide 9: Procedural Timing Control
Delay Controls
  지정된 시간만큼 시뮬레이션시 지연
  #<time> <statement>;
module clk_gen (clk, reset);
output clk, reset;
reg clk, reset;
initial begin
clk = 0;
reset = 0;
#2 reset = 1;
#5 reset = 0;
end
always
#1 clk = ~clk;
endmodule

## Slide 10: Procedural Timing Control (con’t)
Level Sensitive Event Controls
  절차적 블록구문이 동작할 타이밍을 지정
  @(signal) <statement>;
always @(a or b) begin
Y = a & b;
end

## Slide 11: Procedural Timing Control (con’t)
Level Sensitive Event Controls
  절차적 블록구문이 동작할 타이밍을 지정
  @(<posedge>|<negedge> signal) <statement>;
always @(posedge clk) begin
Y = 1;
end

## Slide 12: 조건문
if 와 if-Else 구문
Case 구문
if (index == 0 ) begin
$display(“Index is zero”);
result = b;
end else begin
$display(“Index is non-zero”);
end
if (index == 0 ) begin
$display(“Index is zero”);
end else if (index == 1 ) begin
$display(“Index is one”);
end else begin
$display(“Index is two”);
end
case(opcode)
3’b000: result = a + b;
3’b001: result = a - b;
3’b010: result = a * b;
3’b100: result = a / b;
default: begin
result = ‘bx;
$display(“no match”);
end
endcase

## Slide 13: 예제
always @(op or a or b or cin)
begin
andout = a & b;
orout = a | b;
{cout, addout} = a + b + cin;
case (op)
2’b00: result = andout;
2’b01: result = orout;
2’b10: result = addout;
…
endcase
end

## Slide 14: Lab Session Syllabus
숙제 제출 요령
  레포트로 작성하여 수업시간 시작전 제출
    1인 1조
  레포트 구성
    표지
    verilog program
    결과 waveform (식별 가능하게)
    결과 waveform 원인 분석
    구현시 어려웠던 점